## Slide 1: Toelichting Voorbereidende werken heraanleg Pedestraat
Commissie BAO 23 juni 2022

## Slide 2: Toelichting voorbereidende werken heraanleg Pedestraat
Laatste onderhoudswerken dateren van het jaar 2000
Scheuren en voegen in het wegdek
Overlast omwonenden
Oncomfortabel voor weggebruiker
Belangrijke hoofdbaan doorgaand verkeer
Slechte staat wegdek Pedestraat

## Slide 3: Toelichting voorbereidende werken heraanleg Pedestraat
OCW-proefproject - Duurzaam renoveren door toepassing van scheurremmende lagen bij asfaltoverlaging van betonwegen
Aanleg 5 proefvakken met verschillende soorten scheurremmende systemen
Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
Notes: De laatste onderhoudswerken (bitumineuze overlaging) aan het wegdek gebeurden in samenwerking met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw.
Doel proefvakken: OCW-proefproject om de doeltreffendheid op lange termijn na te gaan.
De zoektocht naar duurzame technieken voor onderhoud en renovatie is een constante uitdaging voor de wegenbouw. Een van de mogelijkheden is de aanbrenging van een scheurremmende
laag op gescheurde betonplatenverhardingen alvorens deze met asfalt te overlagen.
Met deze techniek kan worden verhinderd dat scheuren of voegen van de bestaande betonweg snel doorgroeien.
Om heden de meest aangewezen technische oplossing te bieden is opnieuw een nauwe samenwerking met OCW nodig. Hiervoor wordt de bitumineuze overlaging van het wegdek verwijderd, aansluitend onderzoek zal duidelijkheid brengen over de beste uitvoeringsmethode.

## Slide 4: Toelichting voorbereidende werken heraanleg Pedestraat
Schematisch overzicht van de proefvakken in de Pedestraat - Sint-Pieters-Leeuw
Notes: Tijdens de laatste onderhoudswerken

## Slide 5: Toelichting voorbereidende werken heraanleg Pedestraat
Overzicht van de opbouw van de proefvakken in de Pedestraat - Sint-Pieters-Leeuw
Notes: Soorten en rol van scheurremmende lagen
Een scheurremmende laag is een systeem dat tussen de bestaande verharding (al of niet met profileerlaag)
en de overlaging wordt aangebracht om doorgroei van scheuren uit de onderliggende verharding
naar het oppervlak af te remmen.
SAMI (voluit Stress-Absorbing Membrane Interlayers)
Bestaat uit een dikke laag met polymeer gemodificeerd bindmiddel. Deze laag wordt met steenslag afgestrooid,
dat wordt ingewalst.
Niet geweven geotextiel
Niet-geweven kunststoftextiel van polypropeen of polyester. Dit systeem is niet meer opgenomen in
het Vlaamse standaardbestek SB 250-v3.1, maar wel nog in het Waalse standaardbestek CCT Qualiroutes
– 1/2018 en het Brusselse standaardbestek TB 2015.
Geogrids
Vlakke structuren bestaande uit een regelmatig netwerk van trekvaste en in de knooppunten onderling
verbonden bundels. Ze zijn meestal vervaardigd uit polypropeen, polyester, glasvezel of koolstofvezel.
Zij worden met een emulsie op de onderlaag gekleefd. Sommige geogrids zijn zelfklevend.
Combigrids
Combinatie van een geogrid met een niet-geweven geotextiel.
Stalen wapeningsnetten
Netten vervaardigd uit verzinkte stalen draden, versterkt met stalen dwarsverstevigers. De netten
worden ingebed door aanbrenging van een slemlaag.
Scheurremmende lagen kunnen drie functies vervullen:
-- zij vangen de horizontale bewegingen als gevolg van thermische bewegingen (bijvoorbeeld van
onderliggende betonplaten) gedeeltelijk op (kauwgumachtig effect);
-- zij kunnen een versterkende rol hebben (zoals een wapening);
-- zij hebben een waterafdichtende rol. Zo wordt verhinderd dat de onderliggende wegconstructie
aangetast wordt door water dat via voegen of scheuren insijpelt.

## Slide 6: Toelichting voorbereidende werken heraanleg Pedestraat
Verwijderen asfaltverharding onderliggende betonplaten
Uitvoeren Faulti-meting (oktober of maart)
Op basis van resultaten beste herstelmethode selecteren
Stabilisatie technieken: Injecteren van de ondergrond (mortel), beuken van de bestaande betonverharding, aanbrengen van deuvels in de voeg (dwars)
Uitvoeren overlaging scheurremmend systeem
Uitvoeringstermijn 4 tot 6 maand
Samenwerking OCW bepalen herstelmethode
Notes: Faulti-meting: Plaatbewegingen te meten, met als doel de restlevensduur van betonwegen te bepalen of de geschiktste onderhouds- of rehabilitatietechniek te kiezen (injecteren van mortel onder de platen, aanbrengen van deuvels, oppervlakkig frezen, beuken en aanbrengen van een asfaltoverlaging met scheurremmende laag, nieuwe opbouw, enz.).
- Verwijderen van de asfaltverharding (deels door frezen, deels door aftrekken) van de onderliggende betonplaten
De Faulti-metingen door OCW voorzien in het najaar 2022 of voorjaar 2023 op de vrijgemaakte betonplaten
Faulti-meting: dient om plaatbewegingen te meten, met als doel de restlevensduur van betonwegen te bepalen of de geschiktste onderhouds- of rehabilitatietechniek te kiezen (injecteren van mortel onder de platen, aanbrengen van deuvels, oppervlakkig frezen, beuken en aanbrengen van een asfaltoverlaging met scheurremmende laag, nieuwe opbouw, enz.).
- De voegvullingen dan ook na deze Faulti-metingen uitvoeren
- In het najaar 2022 of voorjaar 2023 wachten op het geschikte weer om dan opnieuw een overlaging uit te voeren met een scheurremmend systeem (vermoedelijk een grid-wapening, maar keuze dient te gebeuren ifv de Faulti-meetgegevens).