## Slide 1: Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw
Toelichting gemeenteraadscommissie 15/09/2022

## Slide 2: DOEL RENOVATIE
GEBOUW STELT ZICH TEN DIENSTE VAN HAAR GEBRUIKERS
GEBRUIKERS = BEZOEKERS + PERSONEEL
2-LEDIG DOEL:
BEZOEKERS: LEESBAARHEID
PERSONEEL: AANGENAME WERKPLEK

## Slide 3: 1. LEESBAARHEID
DUIDELIJKE SCHEIDING PUBLIEKE EN INTERNE FLOWS  HELDER CIRCULATIEPATROON
HERVERDELING PUBLIEKE EN PRIVATE ZONES
LOOK&FEEL: LICHT GEHEEL MET EENVOUDIGE ACCENTEN EN WARME MATERIALEN

## Slide 4: HELDER CIRCULATIEPATROON PLAN GELIJKVLOERS
  publiek
  intern

## Slide 5: HELDER CIRCULATIEPATROON PLAN VERDIEPING
  publiek
  intern

## Slide 6: HERVERDELING PUBLIEK – PRIVAAT PLAN GELIJKVLOERS

## Slide 7: HERVERDELING PUBLIEK – PRIVAAT PLAN VERDIEPING

## Slide 8
LOOK&FEEL
  LICHT GEHEEL: WIT ALS BASIS
  EENVOUDIGE ACCENTEN: ZWARTE DETAILS
  WARME MATERIALEN: TOETSEN IN HOUT

## Slide 9: 2. ENERGETISCHE BESPARINGEN
THERMISCHE ISOLATIE
WARMTEPOMPEN
PV-INSTALLATIE en KOELING
VERLICHTING
REGENWATERRECUPERATIE

## Slide 10
THERMISCHE ISOLATIE bestaande gemeentehuis (excl. Trouwzaal)
  Dakisolatie U=0,59 -> U=0,24 W/m2K
  Vloerisolatie U=1,14 -> U=0,24 W/m2K
  Deze waarden voldoen aan de eisen van een nieuwbouw 2022
  Besparing:
    - 21 799 kWh /jaar
    -14%
    - 5 ton CO2 / jaar

## Slide 11
WARMTEPOMPEN
  Warmtepomp trouwzaal
    Gasketel vervangen door warmtepomp
  Besparingen
    - 24.828 kWh/jaar
    - 73% van de energiebehoefte / jaar
    - 5 ton CO2/jaar

## Slide 12
WARMTEPOMPEN
  Warmtepomp gemeentehuis
    Elektrische convectoren vervangen door warmtepomp
  Besparingen
    - 90.643 kWh/jaar
    - 69%
    - 21 ton CO2/jaar

## Slide 13
KOELING
  Extra energie noodzakelijk
  Bijkomend comfort
  Bijkomend verbruik van 18 175 kWh elektriciteit
  Wordt gecompenseerd door PV-installatie

## Slide 14
PV-INSTALLATIE
  18,4 kWpiek
  Besparing
    -18306 kWh/jaar
    - 4 ton CO2/jaar

## Slide 15
VERLICHTING
  Plaatsen van LED-verlichting
  Bewegingsdetectoren / daglichtcompensatie
  Besparing:
    - 66.900 kWh /jaar
    - 78%
    - 15 ton CO2 / jaar

## Slide 16
Totale besparing verbruik kWh en CO2- uitstoot |  |  |  |  |  | 
 | Verbruik kWh voor renovatie | Uitstoot in Ton CO2 voor renovatie | Verbruik kWh na renovatie | Uitstoot Ton CO2 na renovatie | Besparing in kWh | besparing uitstoot in Ton CO2 na renovatie
Isolatie | 153.643kWh |  | 131.845kWh |  | 21.799kWh | 5
Warmtepomp gemeentehuis | 131.845kWh | 30,32 | 41.202kWh | 9,48 | 90.643kWh | 21
Warmtepomp zone trouwzaal | 33.808kWh | 6,69 | 8.980kWh | 2,07 | 24.828kWh | 5
Koeling | niet aanwezig | niet aanwezig | 18.175kWh | 4,18 | -18.175kWh | -4
verlichting | 85.938kWh | 19,77 | 19.025kWh | 4,38 | 66.913kWh | 15
PV-panelen | niet aanwezig | 4,12 | -18.306kWh | -4,12 | 18.306kWh | 4
TOTALEN | 273.389kWh | 60,90 | 69.076kWh | 15,98 | 204.314kWh | 46
Totale besparing verbruik | 204.314kWh |  |  |  |  | 
Totale besparing percentage | 75% |  |  |  |  | 
OVERZICHT

## Slide 17
REGENWATERRECUPERATIE
  Afkoppeling dak 1 000m2
  Aansluiten toiletten en urinoirs
  Regenwaterput 10.000 L
  Aanlag wadi voor infiltratie
  Stadswaterverbruik: -388 m3/jaar ofwel -25%

## Slide 18: DOEL RENOVATIE
GEBOUW STELT ZICH TEN DIENSTE VAN HAAR GEBRUIKERS
GEBRUIKERS = BEZOEKERS + PERSONEEL
2-LEDIG DOEL:
BEZOEKERS: LEESBAARHEID
PERSONEEL: AANGENAME WERKPLEK